## Slide 1: 计算机网络实验
实验三 路由协议分析
华中科技大学电信学院2015

## Slide 2: 路由协议分析
RIP路由报文结构分析
  实验目的
  理论知识回顾
  实验内容
OSPF邻居交换报文结构分析
  实验目的
  理论知识回顾
  实验内容

## Slide 3
RIP路由报文结构分析

## Slide 4: 实验目的
掌握动态路由协议RIP的报文结构，工作原理及过程
掌握RIP路由协议两个版本的区别

## Slide 5
理论知识回顾

## Slide 6: 用图表示网络
路由本质上是图论问题
路由最基本的问题是：找出任意两个节点之间开销最小的路径
  节点: 路由器
  边: 链路
  边的开销: 成本, 时延…
B
D
C
E
A
F
3
4
9
1
2
1
1
6

## Slide 7: 路由协议
路由是由运行在路由器上的路由协议来实现。
采用分布式、动态的方法
包含两个部分
  拓扑信息分发
  路由计算
主要类型
  距离向量
  链路状态

## Slide 8: 距离向量路由选择
基本思想
  每个节点构造一个包含到所有其他节点的”距离”(代价)的一维数组(一个向量)，并将该向量分发给其邻节点
  节点根据接收到的距离向量计算到达其他所有节点的最短路径，经过距离向量的迭代交换和计算过程最终构造完整的路由表
特点
  每个节点仅与直接相连的节点通信但是包含到达所有节点的距离
  基于 Bellman-Ford 算法计算路由结果

## Slide 9: 路由信息协议 (RIP)
基于路由向量算法的路由选择协议
拥有两个版本：RIPv1 和 RIPv2
支持多协议族 (不仅仅是IP)
拓扑信息分发
  每隔30秒
  无论何时收到来自其他路由器的引起路由表改变的信息
链路的代价(评价指标)
  所有链路的代价为1
  有效距离取值范围[1, 15], 16意味着无穷大

## Slide 10: RIPv1 和 RIPv2
RIP协议拥有两个版本
  RIPv1：有类路由协议，不支持VLSM，不支持验证，路由更新采用广播的方式
  RIPv2：无类路由协议，支持VLSM，支持验证，路由更新采用组播的方式
请在实验过程中注意
  两个版本在报文结构上有什么区别？
  RIPv2在RIPv1基础上做了哪些扩展？
Notes: VLSM（Variable Length Subnet Mask，可变长子网掩码）

## Slide 11: RIP报文类型
RIP协议通过发送两种不同类型RIP报文实现路由信息交换
  RIP请求报文
  RIP响应报文
RIP消息格式

## Slide 12: RIP协议工作原理
初始化路由表
  初始状态下，路由表中只有直连连接的网络
更新路由表
  根据邻居路由器处收到的路由表，按照RIP路由更新算法，得到自己的新路由表
定期分发路由信息
  每隔30秒，将自己的完整路由表发送给相邻路由器
思考：RIP有什么优点和缺陷？

## Slide 13: 实验内容
RIP协议的报文格式
RIP协议的工作原理
RIPv1 与 RIPv2的区别
RIP协议的缺陷
三台路由器运行RIP路由协议，使用协议分析仪采集数据包，对采集到的数据进行分析

## Slide 14: 注意事项
本实验需使用三台路由器，由于每组机柜只有两台RSR-20路由器，需将一台三层交换机的某个接口启动路由功能，配置成RB
端口镜像：配置端口与连接端口要一一对应，否则容易出错
三层交换机如何启动接口的路由功能
  在实验指导书中给的路由器配置命令中，仅适用于路由器，为将交换机配置成路由器，具体指令与指导书上有所不同。
三层交换机命令：启动某个接口的路由功能/关闭交换功能
Switch> enable 14
Switch# configure terminal
Switch(config) #interface fastEthernet 0/1 交换机接口从0/1开始
Switch(config-if)#no switchport 关闭Fa0/1的交换功能
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置该接口ip地址
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip routing 开启路由功能
Switch(config)#router rip 配置RIP协议
注意：不关闭交换功能，交换机接口无法设置IP

## Slide 15: 注意事项
三层交换机如何清理当前配置
  配置过程中如果出现错误，应清理当前配置再重新配置
三层交换机命令：清除路由功能
Switch> enable 14
Switch# configure terminal
Switch(config) #no ip routing 关闭ip路由功能，rip配置也将同时删除
三层交换机命令：清除各接口的IP配置
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 交换机接口从0/1开始
Switch(config-if)#switchport 启动Fa0/1的交换功能
Switch(config-if)#shutdown 关闭该接口
交换机命令：查看当前所有配置
Switch#show running-config
注意：交换机配置错误后，若不清除当前配置而直接重新配置，
可能出现错误。

## Slide 16
OSPF邻居交换报文结构分析

## Slide 17: 实验目的
掌握OSPF的工作原理及过程
掌握OSPF的报文格式

## Slide 18
理论知识回顾

## Slide 19: 路由协议
路由是由运行在路由器上的路由协议来实现。
采用分布式、动态的方法
包含两个部分
  拓扑信息分发
  路由计算
主要类型
  距离向量
  链路状态

## Slide 20: 链路状态算法
基本思想
  每个节点都知道怎样到达它的邻节点(link state), 并向通告给其他所有节点, 因此每个节点都可以获得完整的网络信息来建立其路由表
依赖于两个机制
  链路状态的可靠洪泛(reliable flooding)
  根据积累的链路状态知识进行路由计算(route calculation)
特点
  每个节点仅告诉所有其他节点与之直接相连的链路状态
  基于Dijkstra 算法

## Slide 21: 开放最短路径优先协议 (OSPF)
“开放”: 公开的, 非专有的, 由IETF主持创建
基于链路状态算法
  LS分发
  每个节点构建网络拓扑
  采用Dijkstra算法进行路由计算
在OSPF通告中, 每一个邻接路由器对应一条记录

## Slide 22: OSPF报文格式
五种报文类型
  Hello：发现邻居并在它们之间建立邻接关系
  DBD：检查路由器的数据库之间是否同步
  LSR：向另一台路由器请求特定的链路状态记录
  LSU：发送请求的链路状态记录
  LSAck:对其他类型的分组进行确认构成
所有报文以相同的首部开始

## Slide 23: 实验内容
OSPF的工作原理
OSPF的五种报文类型
OSPF的特点
四台路由器运行OSPF路由协议，使用协议分析仪采集数据包，对采集到的数据进行分析

## Slide 24
谢谢!
华中科技大学电信学院2015