## Slide 1: 计算机网络实验
实验四 TCP与FTP协议分析
华中科技大学电信学院2016

## Slide 2: TCP与FTP协议分析及网络性能监测
TCP传输控制协议分析
  实验目的
  理论知识回顾
  实验内容
FTP协议分析
  实验目的
  背景知识
  实验内容

## Slide 3
TCP传输控制协议分析

## Slide 4: 实验目的
掌握TCP协议的报文形式
掌握TCP连接的建立和释放过程
掌握TCP数据传输中编号与确认的过程
理解TCP重传机制

## Slide 5
理论知识回顾

## Slide 6: 核心问题：进程间如何通信
网络层
传输层
应用层
链路层
主机之间的连通性
链路层的互联
  直连链路或分组交换网络
网络层的互联
  主机到主机的通信协议
  网络互联的异构性和扩展性问题
  IP服务模型及相关协议
进程到进程的通信信道

## Slide 7: 传输服务和协议
为不同主机上运行的应用进程间提供逻辑连接
在终端系统上运行的传输协议：
  发送方: 把应用层消息划分成报文段，并传送给网络层
  接收方: 将报文重组成消息，并传送给应用层
多个传输协议广泛应用：
  Internet: TCP 和 UDP
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
逻辑端到端传输

## Slide 8: UDP vs. TCP
用户数据报协议UDP
  仅在IP基础上增加了一级解多路复用功能
  面向报文
  无连接，不存在连接建立时延
  不保证消息的可靠传送
  无流量控制
  应用：DNS，多媒体业务
传输控制协议TCP
  提供可靠的、有序的字节流服务
  终端主机在数据交换之前需要建立连接
  流量控制
    控制发送方的速率避免接收方过载
  拥塞控制
    控制发送方速率避免网络过载

## Slide 9: TCP的连接建立与终止
数据传输之前完成
基于三次握手
  客户端和服务器之间交换三次消息
  协商初始序号
初始的序号随机生成
  Acknowledgment字段值一般比对端发送的序号大1

## Slide 10: 三次握手
客户端发送SYN给服务器
服务器回复SYN确认 (SYN+ACK)
客户端发送部分ACK确认服务器序号
Active participant
(client)
(server)
SYN, SequenceNum=x
ACK, Acknowledgment =y+1
Acknowledgment =x+1
SYN+ACK, SequenceNum=y,
实验过程中注意观察三次报文的结构
断开连接需要几次握手？

## Slide 11: TCP超时重传
为了保证可靠的数据传送，如果在一定时限内没有收到ACK，TCP将重传报文段
挑战
  连接很可能具有差异很大的往返时延，难以估计
  问题：如何选择一个合适的超时值？
    TCP使用自适应重传机制
请在实验中观察TCP如何重传数据
  TCP默认重传几次数据？

## Slide 12: 实验内容
配置实验网络环境
观察并分析TCP连接建立三次握手
观察并分析TCP确认机制
观察并分析TCP重传机制

## Slide 13
FTP协议分析

## Slide 14: FTP协议
File Transfer Protocol, 文件传输协议
用于控制Internet上文件的双向传输
由 Abhay Bhushan 在1971年编写
基于客户端/服务器模型
使用2个TCP接口
  命令端口21
  数据端口20
主动模式 vs 被动模式

## Slide 15: 实验内容
FTP协议的工作原理
FTP的使用方法
FTP的常用命令
FTP的工作过程
FTP的主动模式和被动模式

## Slide 16: TCP传输控制协议分析
实验内容
  按照拓扑图设置网络环境
  在主机A上配置FTP服务器：需下载U-FTP Server 1.0
    示例

## Slide 17
谢谢!
华中科技大学电信学院2016