## Slide 1: 基础信息论
电子与信息工程系 涂来
email: tulai@hust.edu.cn
南一楼 东南角5楼 通软中心 87541601

## Slide 2: 基础信息论 ———总复习

## Slide 3: 关于考试
院系统一安排
不超出课件中内容
  不涉及课件中补充内容
第2章 不考2.1.4，2.2.5，2.3.4
第3章不考3.2.3，3.4
第4章仅涉及4.1，4.4
第5章仅涉及5.1（仅5.1.1~5.1.4）
第6章仅涉及课件中信道编码相关概念与信道编码定理

## Slide 4
考试题型
一、填空题（每空2分，共20分）
二、简答题（每题6分，共30分）
三、计算题（4题，共50分）
说明：
  无证明题
  一、二：涉及概念理解和很简单的计算

## Slide 5: 课程内容
1 绪论
2 信源熵
  2.0 信源的数学模型及其分类
  2.1 信息的度量与信源熵
  2.2 多符号离散平稳信源
  2.3 连续信源
  2.4 离散无失真信源编码定理
3 信道容量
  3.1 信道模型信道容量
  3.2 多符号离散信道
  3.3 连续信道
4 信息率失真函数
5 信源编码
6 信道编码定理

## Slide 6: 第1章 绪论

## Slide 7: 1. 绪论
信息论的研究目的
  建立传输系统模型，找到信息传输过程的共同规律，以提高信息传输的可靠性、有效性、保密性和认证性，这四者构成现代信息系统对信息传输的全面要求。
通信系统模型
信源
信源编码
信源译码
信宿
信道编码
信道
信道译码
+
+
加密编码
解密译码
噪声源
S
U
C
X
Y
Ĉ
V
S
n

## Slide 8: 课程的研究内容
(1) 什么是信息？如何度量信息？ 自信息量 互信息量
(2) 如何计算信源输出中，平均含有多少信息量？ 熵
(3) 对于一个给定的信道，它传输信息量的最高极限如何计算？ 信道容量
(4) 为了能够无失真地传输信源信息，对信源编码时所需最少的码符号数如何计算？ 香农第一定理
(5) 在有噪信道中，有没有可能以接近信道容量的信息传输率传输信息而错误概率几乎为零？ 香农第二定理
(6) 如果对信源编码时允许一定量的失真，所需最少的码符号数如何计算？ 香农第三定理
(7) 编码的基本思路？常见的一些基本编码方法的编码步骤

## Slide 9: 信息的分类方法
信息具有三方面特征：
  语法（反映客观性）
  语义（既有客观性、又有主观性）
  语用（反映主观性）
信息的主观属性（语用、语义）是影响对信息进行度量的主要因素，这些属性与人的主观性有关，很难准确地进行量化表达。
基于以上考虑，香农大胆地去掉了信息在语义和语用方面的因素，只保留消息的语法属性，从而使得使用数学工具定量度量信息成为可能。
C. E. Shannon
香农
信息分类方法的一种

## Slide 10: 香农信息
1948年，香农在《A Mathematical Theory of Communication》中提出了三种假设：
形式化假说
通信的任务只是在接收端把发送端发出的消息从形式上复制出来，并不需要对消息的语义作处理和判断。
形式化假说大胆去掉了消息主观方面的语义、语用因素，只保留了能用数学描述的客观方面的形式因素，使用数学工具定量度量信息成为可能
非决定论观点
根据通信问题研究对象的特点，按照非决定论的观点，采用概率统计的方法，作为分析通信问题的数学工具，因而比以往的研究更加科学。
不确定性
信息是对事物运动状态或存在方式不确定性的描述。当收到一条消息后，所获得的信息量可以用不确定度的消除量来进行度量。——香农信息

## Slide 11: 信息与消息、信号间的区别
信号
信息是对事物运动状态或存在方式不确定性的描述。当收到一条消息后，所获得的信息量可以用不确定度的消除量来进行度量。
在实际通信系统中，通常需要把消息变换成适合信道传输的物理量，这种物理量即为信号。
消息
用文字、符号、数据、语言、图片、图像等能被人们感觉器官所感知的形式，把客观物质运动和主观思维活动的状态表达出来就成为消息。
信息

## Slide 12: 第2章 信息熵

## Slide 13: 2. 信息熵
2.0 信源的数学模型及其分类
  离散/连续；平稳/非平稳；
2.1 信息的度量与信源熵
  重点：信息量与熵的概念、性质、应用
2.2 多符号离散平稳信源
  平均符号熵与极限熵的相关知识；马尔可夫信源。
2.3 连续信源
  微分熵的定义及性质；最大熵定理；熵功率
2.4 离散无失真信源编码定理（香农第一定理）

## Slide 14: 信源的分类
随机过程{x(t)}：随机波形信源
信源输出的消息是时间（或空间）上
和取值上都是连续的函数
离散无记忆信源的N次扩展信源：输出的平稳随机序列X中各随机变量统计独立。每个随机变量xi取值于同一概率空间。每N个符号构成一组，等效为一个新的信源
随机
变量
离散信源：可能输出的消息数有限
连续信源：可能输出的消息数是无限的或不可数的
非平稳
信源
平稳
信源
连续平稳信源
离散平稳信源：输出的随机序列X中每个随机变量取值是离散的，
并且随机矢量X的各维概率分布不随时间平移而改变
有限记忆信源：输出的平稳随机序列X中各随机变量之间有依赖关系，但记忆长度有限
马尔可夫信源：输出的随机序列X中各随机变量之间有依赖关系
，但记忆长度有限，并满足马尔可夫链的条件式
随机
序列

## Slide 15: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 信息的度量与信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 16: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
  自信息量的定义与性质
  联合自信息量
  条件自信息量
  几种自信息量间的关系
2.1.2 平均自信息量与信源熵
  平均自信息量的引出
  信源熵的定义
  条件熵与联合熵
  熵的主要性质及定理
2.1.3 互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 17: 信息的度量
自信息量定义
自信息量的性质
  1. 具有非负性
  2. 当 时，
  3. 当 时，
  4. 是 的单调递减函数。
定义：任意随机事件的自信息量定义为该事件发生概率的对数的负值。
香农先生给出, 他参考了哈特莱的定义
  是一个随机量，而 是 的函数，所以自信息量也是一个随机变量，它没有确定值，引出平均自信息量，信源熵。

## Slide 18: 联合自信息量与条件自信息量
涉及两个随机变量的离散信源，其联合概率分布为：
定义：二维联合集XY上的元素 的联合自信息量定义为：
  定义：联合集XY中，对事件 xi和yj，事件xi 在事件yj给定的条件下的条件自信息量定义为

## Slide 19: 信源的概率空间描述
一个信源可以用一个概率空间来描述。
信源的不确定程度可以用这个概率空间的可能状态数目及其概率来描述：
其中：
  X是信源的状态空间，为一个离散集，表示了随机事件的状态数；
  P(X)是随机事件各种可能状态的概率分布，且 ，
  各状态是相互独立的。
通常记为{X,P(X)}

## Slide 20: 平均自信息量—信息熵
自信息量是一个随机变量，它反映了信源发出某一信息符号的不确定性。它不能用来作为整个信源的信息测度。信源的不确定程度可以用信源概率空间的概率分布来描述。这样，我们引入平均自信息量，即信息熵
定义：
  集X上，随机变量 I(xi) 的数学期望，即平均自信息量为集X的信息熵，简称做熵。
平均自信息量或信息熵的物理意义：
  信源输出前，每个离散信息的平均不确定度。
  信源输出后，平均每个离散消息所提供的信息量。
  反映了变量X的随机性。

## Slide 21: 联合熵和条件熵
自信息量（不确定度）
联合 自信息量
条件 自信息量
平均自信息量 （信源熵）
联合熵 （联合自信息的数学期望）
条件熵 （条件自信息的数学期望）

## Slide 22: 联合熵与条件熵
联合集XY上，每对元素的自信息量的期望定义为联合熵。
联合集XY上，条件自信息量 I(x|y) 的概率加权平均值定义为条件熵。其定义式为

## Slide 23: 信源（自信息量）熵、联合（自信息量）熵和条件（自信息量）熵间的关系
自信息量、联合自信息量、条件自信息量间的关系：
三种熵间关系
物理意义：
两个随机变量所提供的平均信息量等于其中一个随机变量提供的平均信息量，与已知第一个随机变量后第二个随机变量提供的平均条件信息量，二者的和。
(也适用于不确定度)

## Slide 24: 三种熵关系的推广
三种熵的关系：
推广1：
  当X和Y相互独立：
  类似于信息量，当xi和yj 独立时：
推广2: 推广至多个随机变量
  当上述变量都相互独立时：

## Slide 25: 熵的主要性质及定理
1. 非负性
2. 对称性
3. 确定性
4. 扩展性
5. 连续性
6. 极值性
7. 条件熵不大于无条件熵
8. 最大离散熵定理：当 时，熵最大
9. 上凸性：信道容量与信息率失真函数计算的数学基础

## Slide 26: 互信息量
后验不确定度，相对于先验不确定度的减少量，为本次通信过程中从收到的yj中获得的关于xi的互信息量。
简化的通信系统模型
信源
信道
信宿
X
Y
干扰
受噪声影响，信源发出的消息在信道传输过程中可能会出现错误。
注意： 容易搞混，不要混淆。

## Slide 27: 互信息的三种形式
从信宿的角度
  观察者站在信宿端。通信后，从yj获得的关于xi的信息量。
从信源的角度
  观察者站在信源端。通信后，从xi获得的关于yj的信息量。
从系统总体
  通信前：xi和yj相互独立
  通信后：xi和yj相互关联

## Slide 28: 平均互信息量
平均互信息量

## Slide 29: 平均互信息的性质
1. 对称性(互易性)
2. 非负性
3. 极值性
4. 凸函数性
当信道固定时，I(X;Y)是关于p(xi)的上凸函数
    该性质是研究信道容量的理论基础
当信源固定时，I(X;Y)是关于p(yj/xi)的下凸函数
    该性质是研究率失真函数的理论基础

## Slide 30: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 信息的度量与信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
  2.2.1 序列信息的熵
  2.2.2 离散平稳信源的数学模型
  2.2.3 离散平稳信源的信息熵和极限熵
  2.2.4 马尔可夫信源
  2.2.5 信源冗余度和信息变差
2.3 连续信源
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 31: N次扩展信源的数学模型：
单符号信源模型
扩展得到多符号信源模型
记
存在结论：
无记忆性
模型中：

## Slide 32: 离散平稳有记忆信源
~的N次扩展信源：
有记忆信源：

## Slide 33: 平均符号熵与极限熵
平均符号熵：
每组符号中，平均每个符号所提供信息量。
极限熵：
当分组长度N趋于无穷大时的平均符号熵。
信源的矢量熵（或联合熵）：
信源平均每发出一个消息（N个符号）所提供的信息量

## Slide 34: 极限熵的计算
可以证明，极限熵是存在的，且对任意离散平稳信源，有
极限熵的含义：代表了一般离散平稳有记忆信源平均每发一个符号提供的信息量。
必须求出信源的无穷维的联合概率和条件概率的分布。相当困难。
某些类型信源，实际记忆长度为有限值：可能得到极限熵的真实值。（马尔可夫信源）

## Slide 35: 马尔可夫信源定义
若一个信源满足下面两个条件，则称为马尔可夫信源：
（1）某一时刻信源输出的符号的概率只与当前所处的状态有关，而与以前的状态无关；
（2）信源的下一个状态由当前状态和下一刻的输出唯一确定。

## Slide 36: 马尔可夫信源的极限熵
因为信源发出的符号只与最近的m个符号有关，所以极限熵为
即：m阶马尔可夫信源的极限熵等于m阶条件熵

## Slide 37: 马尔可夫信源的极限熵H∞ =Hm+1
：信源的平稳分布（稳定后各状态的极限概率）
有限齐次马尔可夫链满足以下条件：
一步转移概率是给定的

## Slide 38: 冗余度的定义
信源的冗余度：
对上式通分后，可得：
信息变差
从平均意义而言，一大段英语文字中有79% 的信息都是多余的，是由英语的语法结构、表达习惯决定的。只有21%的内容是作者可以自由选择的。理论上讲，通信时只需传送21%的内容，其余内容可依据英语信源的统计特性推算得出。
英语信源的冗余度：

## Slide 39: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 单符号离散信源
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
  2.3.1 连续信源的熵
  2.3.2 几种特殊连续信源的熵
  2.3.3 连续熵的性质及最大连续熵定理
  2.3.4 熵功率

## Slide 40: 定义 连续信源的熵
连续信源的熵为
说明：
(1)HC(X)形式上与离散信源的熵统一，但意义不同：它去掉了一个无穷项，不能代表连续信源所携带的平均信息或平均不确定度，连续信源的不确定性应为无穷大。
(2)实际应用中常常关心的是熵之间的差值，无穷项可相互抵消，故这样定义连续信源的熵不会影响讨论所关心的交互信息量、信息容量和率失真函数。
(3)需要强调的是连续信源熵的值只是熵的相对值，不是绝对值，而离散信源熵的值是绝对值。
前式丢掉无穷大项，只保留第一项
差熵
相对熵

## Slide 41: 其他连续熵的定义

## Slide 42: 几种特殊连续信源的熵
均匀分布的连续信源
高斯分布的连续信源
高斯信源的熵仅与方差有关。
方差影响信源整体特性，而均值无影响
连续信源的熵不具有非负性

## Slide 43: 连续信源的最大熵
离散信源：
等概率分布时熵最大，等于 。
连续信源：
当限定条件不同时，结论也不同。
在具体应用中，仅讨论连续信源的两种限定情况：
1. 信源输出的幅度受限；
2. 信源输出的平均功率受限。

## Slide 44: 峰值功率受限时的最大熵
结论：峰值功率受限时，均匀分布的熵最大。
均匀分布
(1) 峰值功率受限时的最大熵
峰值功率：设 ，
峰值功率受限：随机变量取值范围必须为有限值 。

## Slide 45: 平均功率受限时的最大熵
(2) 平均功率受限时的最大熵
平均功率：
随机变量X某次实验的结果是x
功率为：
平均功率为:
均值m为零时：
平均功率受限：均值为0，方差受限的随机变量。
结论: 平均功率受限时, 高斯(正态)分布的熵最大。

## Slide 46: 第3章 信道容量

## Slide 47
X
Y
通信系统
信息的度量：
信道传递的信息量
问题：最大多少？何时最大？
信道容量问题
信道容量：
在某一信道中， 可能达到的最大值。
*
单位：比特/符号
比特/秒

## Slide 48: 第3章 信道容量
3.2 单符号离散信道的信道容量
  1. 单符号信道的定义和数学模型
  2. 信道容量的定义及一般求取原则
  3. 几种特殊信道的信道容量
  4. 通过解方程组求信道容量
3.3 多符号离散信道
  3.3.1 多符号离散信道定义及数学模型
  3.3.2 离散无记忆信道N次扩展信道的信道容量
3.4 离散组合信道
  3.4.1 独立并联信道
  3.4.2 级联(串联)信道
3.5 连续信道
  3.5.1 连续信道信道容量的定义
  3.5.2 加性连续信道信道容量的求取
  3.5.3平均功率受限条件下高斯信道的信道容量

## Slide 49: 信道容量的求取原则1
信源概率分布，向量
输入输出的条件概率/信道传递概率分布，矩阵
1. 如果固定信道，调节信源，则有：
2. 如果固定信源，调节信道，则有：
问题：最大值如何计算？计算依据是什么？
分析：

## Slide 50: 信道容量的求取原则2
凸函数性：当固定信道转移特性的条件下，平均互信息量是
信源概率分布的上凸函数。
上凸函数的特点
函数的最大值或者在边界上，或者对应中间导数等于0的点，而该点是唯一的导数等于0的点。
信道容量的计算即为多元函数求极值的问题。

## Slide 51: 信道容量的求取原则3
由于信源概率分布必须满足归一化条件。因此，对平均互信息量的最大值的计算就转化为在归一化条件下，计算信源概率分布的条件极值问题。
因此，最一般的方法就是采用拉格朗日乘数法。
注意：信道容量是信道本身特性的参量。 尽管这个最大值的计算过程涉及到最佳信源的寻找问题，但一旦找到这样一个最大值以后，这个值就与信源无关了。
对比：电阻器的阻值 物体的密度

## Slide 52: 利用方程组求信道容量计算步骤
共n个方程，m个未知数。
(1) 由 求 ， 。
(2) 根据求得的 ，由 求C。
注意：
在第(2)步信道容量C被求出后，计算并没有结束，必须
根据后继步骤解出相应的p(xi) ，并确认所有的p(xi)≥0
时，所求的C才有效。
(4) 由 ，通过求方
程组可求出p(xi)，并验证p(xi)是否为非负值。
(3) 由 求p(yj)。

## Slide 53: 第3章 信道容量
3.2 单符号离散信道的信道容量
  1. 单符号信道的定义和数学模型
  2. 信道容量的定义及一般求取原则
  3. 几种特殊信道的信道容量
  4. 通过解方程组求信道容量
3.3 多符号离散信道
  3.3.1 多符号离散信道定义及数学模型
  3.3.2 离散无记忆信道N次扩展信道的信道容量
3.4 离散组合信道
  3.4.1 独立并联信道
  3.4.2 级联(串联)信道
3.5 连续信道
  3.5.1 连续信道信道容量的定义
  3.5.2 加性连续信道信道容量的求取
  3.5.3平均功率受限条件下高斯信道的信道容量

## Slide 54: 离散无记忆信道N次扩展信道的信道容量
*
离散无记忆信道的 次扩展信道，其平均互信息，
不大于 个随机变量 分别单独通过信
道的平均互信息量之和。
2. 仅当输入端的 个输入随机变量统计独立时(即无
记忆信源的 次扩展信源 )，信道的总平均互信息等
于这 个变量单独通过信道的平均互信息之和。
3. 由于研究的是平稳信源和平稳信道，最终有：
*
单位：比特/符号

## Slide 55: 第3章 信道容量
3.2 单符号离散信道的信道容量
  1. 单符号信道的定义和数学模型
  2. 信道容量的定义及一般求取原则
  3. 几种特殊信道的信道容量
  4. 通过解方程组求信道容量
3.3 多符号离散信道
  3.3.1 多符号离散信道定义及数学模型
  3.3.2 离散无记忆信道N次扩展信道的信道容量
3.4 离散组合信道
  3.4.1 独立并联信道（与3.3.2类似）
  3.4.2 级联(串联)信道（对于级联信道，总的信道矩阵等于各级信道矩阵的连乘积。(注意乘积顺序)）
3.5 连续信道
  3.5.1 连续信道信道容量的定义
  3.5.2 加性连续信道信道容量的求取
  3.5.3平均功率受限条件下高斯信道的信道容量

## Slide 56
离散无记忆信道N次扩展信道的结论可推广到独立并联信道。
一般情况下，N个独立信道总的平均互信息量小于各
信道的平均互信息量之和。
1.
*
2.
独立并联信道的信道容量等于各自信道容量的和，但必须满足如下条件：
*
(1) 各信源之间是相互独立的。
(2) 各信源同时达到最佳输入分布。

## Slide 57: 第3章 信道容量
3.2 单符号离散信道的信道容量
  1. 单符号信道的定义和数学模型
  2. 信道容量的定义及一般求取原则
  3. 几种特殊信道的信道容量
  4. 通过解方程组求信道容量
3.3 多符号离散信道
  3.3.1 多符号离散信道定义及数学模型
  3.3.2 离散无记忆信道N次扩展信道的信道容量
3.4 离散组合信道
  3.4.1 独立并联信道
  3.4.2 级联(串联)信道
3.5 连续信道
  3.5.1 连续信道信道容量的定义
  3.5.2 加性连续信道信道容量的求取
  3.5.3 平均功率受限条件下高斯信道的信道容量

## Slide 58
离散信道
信道容量：
固定
连续信道
信道容量：
固定
离散信道一般求取原则不否适用于连续信道！
一般性连续信道的信道容量并不容易求取，只有在一些特殊情况下才相对容易计算。
结论：
加性连续信道

## Slide 59
加性连
续信道
噪声(N)与信号(X)
统计独立。
噪声对信号的干扰表
现为和输入线性叠加。
信道模型
其信道转移特性为噪声的概率密度，即： 。
加性信道的信道容量取决于两方面：
通过改变 ，使 最大，加性
信道的平均互信息量达到信道容量。
噪声的统计特性 ，当信道选定
后，该项为常数。
连续信源最大熵问题(平均功率受限条件下高斯信道)

## Slide 60
信噪比
单位：比特/符号
香农公式的
第一种形式：
单位：比特/秒
香农公式的
第二种形式：
*
单位：比特/秒
香农公式的
第三种形式：
*
平均功率受限条件下高斯信道的信道容量

## Slide 61: 3.5.4 关于香农公式使用范围的讨论及相关重要结论
必须指出的是，尽管香农公式在推导过程中附加了很多限制条件，如：高斯加性信道，信号与噪声独立，信号的平均功率受限等等。但是，实践表明，多数情况下，实际信道可认为是符合或者近似符合这些特点的。因此，香农公式具有非常普遍的意义。
另一方面，即便是对于非高斯信道，香农公式仍具有重要意义。原因是：根据第二章中最大连续熵定理，在平均功率受限情况下，高斯分布的噪声熵具有最大值，根据 ，在香农公式的推导过程中所扣除的值比实际噪声熵值要多，因此算出的信道容量比实际值偏小。对于非高斯信道，用香农公式算出的信道容量是其理论上的下限值。

## Slide 62
香农公式：
重要结论：
1. 带宽一定时，提高信噪比能提高信道容量。
2. 当倍数相同时, 增加带宽通常比提高信噪比更有效。
3. 无噪连续信道的信道容量为无穷大。
4. 当增加信道带宽时，并不能使信道容量无限增加。
当所需要传输的总信息量一定时，则带宽 、传输时间 、信噪比 三者可进行相互转换。

## Slide 63: 第4章 信息率失真函数

## Slide 64: 失真的测度-失真函数
设信源
信源符号通过信道传送信宿
定义失真函数：
  对每一对(xi,yj)，指定一个非负函数
  表示信源发出符号 ，接收端收到符号为 的失真
  单个符号的失真度/失真函数

## Slide 65: 平均失真
限失真时的失真值，只能用它的数学期望或统计平均值。将失真函数的数学期望称为平均失真度，记为
由于ai和bj都是随机变量，所以失真函数d(ai，bj)也是随机变量，且只能表示两个特定的具体符号

## Slide 66: 平均失真度的意义
是对给定信源分布 在给定转移概率分布 的信道中传输时的失真的总体度量。在平均意义上衡量信道每传递一个符号所引起的失真的大小。
它是信源统计特性p(xi) 、信道统计特性p(yj/xi)和失真度d(xi,yj)的函数。当p(xi)，p(yj/xi)和d(xi,yj)给定后，平均失真度就不是一个随机变量了，而是一个确定的量。
如果信源和失真度一定，就只是信道统计特性的函数。信道传递概率不同，平均失真度随之改变。

## Slide 67: 常见失真函数
特点：
  这种定义认为对所有不同的i和j引起的误差都一样，所以定义失真度为常数a
第一种常见失真函数：
常见失真函数有：平方代价函数、绝对代价函数、均匀代价函数等。
当a=1时，失真函数称为汉明失真函数。

## Slide 68: 常见失真函数
第二种常见失真函数：
这种函数称为平方误差失真函数，失真矩阵称为平方误差失真矩阵。
特点：
一般用于表示由幅度变化引起的失真，若信源符号代表输出信号的幅度值，则较大的幅度失真比较小的幅度失真引起的错误更为严重，严重程度用平方表示。多用于连续信源。

## Slide 69: 信息率失真函数的讨论对象
信源编码器
X
Y
假想信道
将信源编码器看作信道
信源编码器的目的：通过尽可能的压缩，提高效率。
——使编码后所需的信息传输率R尽量小，对信道容量的需求低。

## Slide 70: 由平均失真度可引出信息率失真函数的概念
① 固定信源，压缩方法可变，即信道可调。
② 已知，设 给定，当选定某信道后，则该信源/信道的平均失真度可计算。
③ 每设定一个允许的失真度为 ，在所有信道中选择满足
的信道，构成 失真许可实验信道集合 。
④ 在 中，求最小的平均互信息，即保真度准则下的最有效的压缩方法——即求： 。

## Slide 71: 信息率失真函数的引出
保真度准则
D失真许可信道(D允许的试验信道)
  满足保真度准则的所有信道
  对于离散无记忆信道，相应有：
  信源压缩后的平均失真度 ，
  若信源和失真度一定，就只是信道统计特性的函数。传递概率不同，平均失真度随之改变
  预先规定的限定失真度，是允许失真的上界
给定D
R是D的函数
可确定
可确定
R(D)：信息率失真函数

## Slide 72: 信息率失真函数的定义
在D允许信道 中，寻找一个信道 ，使给定的信源经过此信道传输时，其信道传输率 最小
对于离散无记忆信道，率失真函数可以写成：

## Slide 73: 说明：
1. 信息率失真函数是在保真度准则下，信宿必须获得的平均信息量的最小值，是信源必须输出的最小信息率。
2. 信息传输速率本质上是描述信源特性的，因此R(D)也应该是仅仅用于描述信源。
3. 若信源消息经无失真编码后的信息传输速率为R，则在保真度准则下信源编码输出的信息率R(D) < R
说明在保真度准则条件下的信源编码比无失真情况得到了压缩，同时R(D)是保真度条件下对信源进行压缩的极限值，亦即信源信息率可压缩的最低限度，它仅取决于信源特性和保真度要求，与信道特性无关。

## Slide 74: 求信息率失真函数的方法
与信道容量求解比较：
平均互信息I(X;Y)既是信源概率分布p(xi)的上凸函数，又是信道传递概率p(yj/xi)的下凸函数。
信道容量C是在信道特性p(yj/xi)已知的条件下求平均互信息的极大值（最大）问题；而率失真函数R(D)是在允许失真D和信源概率分布p(xi)已给的条件下，求平均互信息的极小值（最小）问题。
这两个问题是对偶问题。

## Slide 75: 研究信道编码和率失真函数的意义
研究信道容量的意义：
在实际应用中，研究信道容量是为了解决在已知信道中传送最大信息率问题。目的是充分利用已给信道，使传输的信息量最大而发生错误的概率任意小，以提高通信的可靠性。这就是信道编码问题。
研究信息率失真函数的意义：
研究信息率失真函数是为了解决在已知信源和允许失真度D的条件下，使信源必须传送给信宿的信息率最小。即用尽可能少的码符号尽快地传送尽可能多的信源消息，以提高通信的有效性。这是信源编码问题。

## Slide 76: 信息率失真函数的性质
信息率失真函数R(D)是D的函数
问题：R随D的变化规律是怎样的？
1. D的有效取值范围是多少？
2. R(D)是关于D的形态是上凸还是下凸，还是其他？
3. R(D)在区间是递增还是递减，或是波动？
Dmax
Dmin
R
D
回答：率失真函数性质
R(D)的定义域(0,Dmax)
R(D)是关于D的下凸函数
R(D)在区间(0,Dmax)上是严格递减函数
？

## Slide 77: 寻找最小平均失真度Dmin
方法：在失真矩阵的每一行找出一个最小的d(xi, yj) ，各行的最小d(xi, yj)值都不同。对所有这些最小值求数学期望，就是信源的最小平均失真度。
显然，只有当失真矩阵的每一行至少有一个0元素时，平均失真度才能达到下限值0。此时，信源不允许任何失真存在，信息率至少应等于信源输出的平均信息量（信源熵），即R(0)=H(X)。

## Slide 78: 信源最大平均失真度Dmax
分析：
必须传输的信息率R越小，容忍的失真D就越大。当R(D)等于0时，对应的平均失真最大，也就是函数R(D)定义域的上界值Dmax。
信息率失真函数是平均互信息的极小值：
  当R(D) =0时，即平均互信息的极小值等于0；
  这相当于输入X和输出Y统计独立。
  意味着在接收端收不到信源发送的任何信息，与信源不发送任何信息等效。或者说传送信源符号的信息率可以压缩至0。

## Slide 79: 计算Dmax的值
满足上式的试验信道有许多，这些试验信道对应的R都为0
令 P0 为满足上述独立要求的全体转移概率集合，相应地可求出许多平均失真值， … 。
令试验信道特性 ，这时X和Y相互独立，等效于通信中断，因此 ，即R(D)=0。
从中选取最小的一个，就是这类平均失真值的下确界Dmax。
Dmax
Dmin
R
D

## Slide 80: 离散信源信息率失真函数R(D)的一般曲线

## Slide 81: 第5章 信源编码

## Slide 82
码的分类：
同价码与非同价码：
若码符号集中 的每个码符号 所占的传输时间都相同，称为同价码；否则，称为非同价码（如：电报中的莫尔斯码）。
显然，对于同价码，定长码中每个码字的传输时间都
相同，而变长码则可能不同。(本课程只研究同价码)
非唯一可译码
非奇异码
分组码
码
非分组码
奇异码
唯一可译码
即时码
非即时码
非同价码
码
同价码
变长码
码
定长码

## Slide 83: 定长编码定理
正定理：
一个熵为 的离散无记忆信源，若对长度为 的信源符号序列进行等长编码，设码字是从 个码符号集
中选取的 个码元组成。对于任意的 和 ,
只要满足：
则当 足够长 , 必可使译码差错小于 。
逆定理：
反之，当： ，译码差错一定大于 。
当 时，译码差错趋近于1。
所要求的译
码差错概率

## Slide 84: 编码效率与扩展次数L的关系
回答：定长编码定理中，只有在L足够大的时候，必可使译码差错小于 ，编码效率才能趋近于1
经计算，当允许错误概率 小于 时，信源序列长度L必满足
问题：什么时候编码效率趋近1？？

## Slide 85: 变长编码的必要性
定长编码在理论上可以达到很高的编码效率，但是从例子中可以看到，在编码效率、错误概率要求较高的情况下，扩展次数L（定长编码需要的符号数）需要非常大，这在实际工程中是无法实现的。
1. 变长编码的必要性
当L有限时，高传输效率的等长码往往要引入一定的失真和错误，它不像变长码那样可以实现无失真编码。
在实际过程中，普遍使用变长编码。

## Slide 86: 无记忆信源 次扩展信源的变长编码定理
若 次扩展信源的熵为 , 码符号集中的符号个数为 ，对信源 进行编码，总可以找到一种无失真编码方法，构成唯一可译码，使其平均码长满足：
单符号信源
次扩展信源
是每个 所对应的平均码长

## Slide 87
与单符号信源进行比较：
趋于更短
特别地，
当 时：
所得码一定是极致码。
离散无记忆信源X中每个信源符号xi所对应的平均码长
变长无失真信源编码定理说明，只要编码后的码符号序列所能携带的信息量不小于信源本身的信息量 ,就可以实现唯一可译码。

## Slide 88: 限失真信源编码定理

## Slide 89: 对信源编码定理的统一理解
定长信源无失真编码定理：
变长信源无失真编码定理（香农第一定理）：
保真度准则下的信源编码定理（香农第三定理）：
从编码信息率的角度，当 时， 则信源编码无失真或失真可控。

## Slide 90: 香农编码
设有离散无记忆信源，记作：
香农编码的编码步骤如下：
(2) 令 ，并用 表示第 个码字之前的累加
概率，即： 。
将信源符号按概率从大到小依次排列。设排序后的
消息分别记为 ，对应概率为

## Slide 91: 编码步骤
(4) 将累加概率 用二进制表示，去除小数点，根据码长并取小数点后共 位作为 的编码。
(3) 确定满足下列不等式的整数 , 并令 为第 个码
字的长度 。

## Slide 92: 费诺编码
设有离散无记忆信源，
编码步骤如下：
将信源符号按概率从大到小依次排列。设排序后的
消息分别记为x1, x2, …, xn。
(2) 将信源符号按概率分成若干组，使每组的概率的
和尽量接近或相等。若编二元码就分两组，编 元码
就分成 组。
(3) 给每组分配一位码元，码元的分配是任意的。
(4) 对每一分组按上述原则继续分组，直到概率不可分。

## Slide 93: 哈夫曼编码
设有离散无记忆信源，
二元码的编码步骤如下：
将信源符号按概率从大到小依次排列。设排序后的
消息分别记为 。
给两个概率最小的信源符号 和 各分配
一个码符号“0”和“1”，将这两个信源符号合并成一个
新符号，并用 作为新符号的概率，结果
得到一个只包含 个信源符号的新信源。将该信源
称为第一次缩减信源，用 表示。

## Slide 94
(3) 将缩减信源 的符号仍按概率从大到小的顺序排列，重复步骤2，得到只含 个符号的缩减信源 。
(4) 重复上述步骤，直至缩减信源只剩两个符号为止。此时所剩两个符号的概率之和必为1。然后从最后一级缩减信源开始，依编码路径向前返回，就得到各信源符号所对应的码字。
例 对
编二元哈夫曼码
(1) 排序

## Slide 95: 第6章 信道编码

## Slide 96: 信道编译码的基本思想1
信道编码的编码对象：
信源编码器输出的数字序列M（信息序列）。通常是二元符号0，1构成的序列，且0和1独立等概。
信道编码：
如何组成这M种码字，才能达到无差错地传送。实质上，这是希望信源与信道特性相匹配，所以称为信道编码。
方法：按一定的规则给数字序列M增加一些多余的码元，使不具有规律性的信息序列M变换为具有某种规律性的数字序列C（码序列）。

## Slide 97: 通信可靠性的相关因素
  问题：影响通信可靠性(错误概率)，受哪些因素影响？
  分析：(1)通信的可靠性显然与信道的统计特性有关，因为杂噪干扰是造成错误的主要因素。
  例：
无噪无损信道：
错误概率0
P=0.5的二元对称信道：
错误概率50%
  (2)除了信道本身的影响，译码规则和编码方法也将影响信息传输的可靠性。

## Slide 98: 错误译码概率1
设译码规则为
当输入符号是xi时，
译码正确
当输入符号为除xi以外的(r-1)种符号时，
译码错误
正确译码的概率：
错误译码的概率：

## Slide 99: 错误译码概率2
平均正确译码概率：
平均错误译码概率：
因为输出信号是个随机变量， 只是其中一个符号

## Slide 100: 最大后验概率译码规则
为提高规则通信的可靠性，所采用的译码应当使平均错误译码概率最小
已知：
当求和项中的每一项都达到最小值时， 就最小。
要最小。
要最大。
令 ， ，而 应满足条件:
称满足上述条件的译码函数对应的译码规则为最大后验概率译码规则(最小错误概率准则)。
后验概率

## Slide 101: 最大后验概率准则下的错误概率1
最小
最大
除去最大，剩下的部分
后验概率矩阵

## Slide 102: 最大后验概率准则下的错误概率1
最大后验概率准则的条件式可以写成
联合概率

## Slide 103: 最大似然准则
问题：最大后验概率 通常是未知的，使用不方便。我们能否推导出更便于使用的译码规则?
当输入符号等概分布时
(2) 极大似然译码规则
分析：
贝叶斯公式

## Slide 104: 最大似然准则下的错误概率
当输入符号等概分布时

## Slide 105: 增加扩展次数（简单重复编码）
二元信源进行编码
  方法1：0；1
  方法2：信源符号为0（或1）时重复发送三个0（或1）
  0 000；
  1 111
  简单重复编码

## Slide 106: 减小错误概率的方法的本质
之前讲到的减小错误概率的方法
  如M一定，增大n；
  n一定，较小M。
本质上都是为了增大最小距离
本质结论：增大 ，就可以减小
所以我们选择编码方法时，要使码字间的距离尽可能大

## Slide 107: 有噪信道编码定理
回忆香农第二定理：设离散无记忆信道
X、Y分别代表输入、输出信号， 是传递概率分布。当信息传输率 时，只要码长n足够大，就存在着一种码和对应的译码规则，使译码后的错误概率任意小
香农第二定理指出信道容量是保证无差错传输时，信息传输率的极限值
有噪信道编码逆定理
设离散无记忆信道 ，信道容量为C。当信息传输率 时，无论码长n有多长，总也找不到一种编码，使平均错误概率任意小