## Slide 1: 第2章 信息熵

## Slide 2: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 信息的度量与信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 3: 多符号离散平稳信源
1. 多符号离散信源
实际信源输出的消息是时间上和空间上的一系列符号，每一位出现的符号是随机的，用随机矢量或随机变量序列来表示：
一般地，不同时刻随机变量的概率分布不同： 和 不同，即随机变量的统计特性随着时间的推移而变化。
且一般前后符号之间是有统计依赖关系的。
2.平稳性
随机矢量中的各随机变量的各维联合概率分布均不随时间的推移而变化，信源所发符号序列的概率分布与时间起点无关。
多符号离散信源 + 平稳  多符号离散平稳信源

## Slide 4: 第2章 信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
  2.2.1 序列信息的熵
  2.2.2 离散平稳信源的数学模型
  2.2.3 离散平稳信源的信息熵和极限熵
  2.2.4 马尔可夫信源
  2.2.5 信源冗余度和信息变差

## Slide 5: 离散平稳无记忆信源
单符号信源——用一维离散随机变量描述

## Slide 6: 离散平稳无记忆信源
定义：
  假定随机变量序列的长度是有限的，信源输出的消息序列中，符号之间无相互依赖关系，这类信源称离散平稳无记忆信源
  又称：单符号离散平稳无记忆信源的扩展信源
  序列长度就是扩展次数。
如： 离散无记忆信源的二次扩展信源
  输出消息是符号序列，分组发出，每两个符号构成一组
  若单符号信源为二进制信源{0，1}，经二次扩展，变成了：
  {00，01，10，11}
X＝ X1X2

## Slide 7
每次输出一组，组内独立
离散平稳无记忆信源的N次扩展
离散平稳无记忆信源：
离散单符号信源
以此为基础进行N次扩展，得：
每次输出一个符号

## Slide 8
~N次扩展信源的数学模型：
单符号信源模型
扩展得到多符号信源模型
记
存在结论：
*
接下来进行证明。
无记忆性
模型中：

## Slide 9
证：由信源熵的定义，可得：
N次扩展信源的熵(序列信息的熵)：
已知离散平稳无记忆信源的N次扩展信源：
求证：

## Slide 10
以式中的第一项为例进行分析：
证明（续）：
同样计算前式中其余N-1项，可得：
即：
意义：
离散无记忆信源的N次扩展信源 每输出一个消息符号（即符号序列）所提供的信息熵是信源X每输出一个消息符号所提供熵的N倍。

## Slide 11: 例题1
有一离散平稳无记忆信源
求该信源二次扩展信源的熵。
解：首先求二次扩展信源的概率分布
方法1：为单符号信源的熵的2倍
比特/符号

## Slide 12: 例题1（续）
方法2：由定义直接计算多符号信源的熵
结论：
计算扩展信源的熵时，不必构造新的信源，可直接从原信源 X的熵导出，即一个离散平稳无记忆信源X的N次扩展信源的熵等于信源X熵的N倍。
比特/符号
注意：
单位中的符号是什么？
扩展后的消息符号，即符号序列

## Slide 13: 例题2
为使电视图像获得良好清晰度和对比度，每帧需要用50万个像素和10个不同亮度电平。并设每秒要传送 30帧图像，所有像素是独立变化的，且所有亮度电平等概率出现 ，求传递此图像所需的信息率（比特/秒）。
思路：像素点/秒×比特/像素点
解：(1) 每秒需要传送的像素点数
每像素点提供的信息量
由于所有像素独立变化，信源为无记忆信源的扩展信源。
信息率

## Slide 14: 例题2(续)
(2) 设某彩电系统，除了满足对于黑白电视系统的上述要求外，还必须有 个不同的色彩度，再求传递图像所需的信息率。
每像素点提供的信息量
信息率

## Slide 15: 第2章 信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
  2.2.1 序列信息的熵（最简单的多符号信源）
  2.2.2 离散平稳信源的数学模型
  2.2.3 离散平稳信源的信息熵和极限熵
  2.2.4 马尔可夫信源
  2.2.5 信源冗余度和信息变差

## Slide 16: 离散平稳信源
实际信源常不是简单无记忆信源，符号之间具有统计关联关系,常用联合概率来描述符号间的相互依存关系.下面引入平稳信源概念。
定义：若信源产生的随机序列 满足：
1. 所有 都取值于有限的信源符号集
2. 随机序列是平稳的，即对所有非负整数
有
则称此信源为离散平稳信源。
平稳信源发出的符号序列的概率分布与时间起点无关，即，平稳信源发出的符号序列的概率分布函数可以平移。

## Slide 17: 一维平稳和二维平稳
对于随机变量序列
一维平稳
  任意两不同时刻，信源发出的消息概率分布完全相同
  一维平稳信源任何时刻均以相同概率分布发出符号
二维平稳
  一维平稳信源，如果二维联合概率分布也与时间起点无关，即
  二维平稳信源在任何时刻发出的两个符号的概率完全相同

## Slide 18: 离散平稳信源
如果各维联合概率分布均与时间起点无关，即对两个不同的时刻i和j，有
  一维平稳
  二维平稳
    N+1维平稳
各维联合概率均与时间起点无关的完全平稳信源成为离散平稳信源。

## Slide 19: 第2章 信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
  2.2.1 序列信息的熵
  2.2.2 离散平稳信源的数学模型
  2.2.3 离散平稳信源的信息熵和极限熵
  2.2.4 马尔可夫信源
  2.2.5 信源冗余度和信息变差

## Slide 20: 离散平稳有记忆信源
离散平稳信源一般是有记忆信源，即发出的各个符号之间具有统计关联关系的一类信源
统计关联性（反映信源记忆特性）可用两种方式表示：
1. 用联合概率反映信源记忆特性有记忆信源(2.2.3)
  信源发出的一个符号序列的整体概率(即N个符号的联合概率)
2. 用条件概率反映信源记忆特性马尔可夫信源(2.2.4)
  用信源发出符号序列中各个符号之间的条件概率

## Slide 21
~的N次扩展信源：
有记忆信源：
离散平稳有记忆信源

## Slide 22: 平稳信源的熵-联合熵
以最简单的二维平稳信源为例,它是N长为2的有记忆平稳信源。
假设信源符号序列组之间相互独立
信源 ，数学模型为
由熵的定义，可以得到信源的联合熵为

## Slide 23: 平稳信源的熵-熵的可加性
说明：
两个有相互依赖关系的随机变量 和 所组成的随机矢量 的联合熵 等于第一个随机变量的熵 与第一个随机变量 已知的前提下，第二个随机变量 的条件熵 之和。
一般信源发出的符号序列中，前后符号之间总是存在着依赖关系，此时，可证信息熵存在关系式：
熵的可加性
当前后序列符号没有依赖关系时（即 和 相互独立）
有：

## Slide 24: 熵可加性的分析
观察
  由于条件熵小于无条件熵
  所以
上式说明: 二维离散平稳有记忆信源的熵小于等于二维离散平稳无记忆信源的熵
对于二维离散平稳无记忆信源，X1对X2不产生任何影响。
对于二维离散平稳有记忆信源，由于X1和X2有统计依赖关系， X1的发生会提供X2的部分相关信息。

## Slide 25: 二维平稳信源VS二次扩展信源
若X1和X2取值于同一集合：
~的2次扩展信源：
有记忆信源：
维拉图
物理意义：
分组长度为2的有记忆信源, 其信息量等于第一个符号单独提供的信息量，加上已知第一个符号时第二个符号又提供的信息量。由于第一个符号多少提供了关于第二个符号的一些信息，因此其小于无记忆信源的熵。

## Slide 26
设某二维离散信源
的原始信源 为：
前后两个符号的条件概率如右表所示：
试计算 ，并与 进行比较。
解：
比特/符号
例题1

## Slide 27
比特/符号
比特/符号
比特/符号
计算联合概率：
例题1(续)

## Slide 28
证明：为方便，记
N维平稳有记忆信源的熵
可将上述结论推广到分组长度为N 的任意情况：

## Slide 29
1. 多符号离散平稳有记忆信源的熵是X起始时刻随机变量X1的熵与各阶条件熵之和。
3. 可以证明，条件熵是非递增的，即
说明：
2. 由于信源的平稳，信源熵与起始时刻无关，是一个固定不变的值。

## Slide 30: 平均符号熵与极限熵
平均符号熵：
每组符号中，平均每个符号所提供信息量。
极限熵：
当分组长度N趋于无穷大时的平均符号熵。
信源的矢量熵（或联合熵）：
信源平均每发出一个消息（N个符号）所提供的信息量

## Slide 31: 极限熵的意义
问题1：为什么要引出极限熵的概念？
回答：
因为多符号信源假设前后组之间是独立的，与实际信源的情况不相符合。
实际上，信源在不断地发出符号，符号之间的统计关联关系也并不仅限于长度N，而是伸向无穷远。只有极限熵最真实地反映了信源的实际情况。
故研究实际信源，必须求出信源的极限熵，能表示多符号离散平稳有记忆信源平均每发一个符号的信息量。

## Slide 32: 极限熵的计算
问题2：如何才能求出极限熵？
回答：必须求出信源的无穷维的联合概率和条件概率的分布。相当困难。
问题2：极限熵是否一定存在？
回答：可以证明，极限熵是存在的。
且对任意离散平稳信源，有

## Slide 33: 极限熵的计算
转化为：
但实际上对上述条件熵的计算仍需要得到无穷维的联合概率分布，问题并未得到简化。
将实际信源近似为 N 为
有限值的多符号信源：
只需要得到有限维的联合概率分布即可。
某些类型信源，实际记
忆长度为有限值：
可能得到极限熵的真实值。
如：马尔可夫信源

## Slide 34: 第2章 信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
  2.2.1 序列信息的熵
  2.2.2 离散平稳信源的数学模型
  2.2.3 离散平稳信源的信息熵和极限熵
  2.2.4 马尔可夫信源
  2.2.5 信源冗余度和信息变差

## Slide 35: 马尔可夫信源
在很多信源的输出序列中，符号之间的依赖关系是有限的，任何时刻信源符号发生的概率只与前边已经发出的若干个符号有关，而与更前面的符号无关。
为了描述这类信源除了信源符号集外还要引入状态。

## Slide 36: 马尔可夫信源的状态
何谓状态：
  在马尔可夫链中，唯一决定下一时刻输出符号概率分布的量。
  马尔可夫信源的状态：当前输出符号之前的m个符号。
  状态集： 符号集：

## Slide 37: 马尔可夫信源定义
若一个信源满足下面两个条件，则称为马尔可夫信源：
（1）某一时刻信源输出的符号的概率只与当前所处的状态有关，而与以前的状态无关；
（2）信源的下一个状态由当前状态和下一刻的输出唯一确定。

## Slide 38: 相关知识
符号输出概率：
  当马尔可夫链处于状态 时，发出符号集中某一符号 的概率，记为
状态转移：每一时刻，当信源发出一个符号后，信源所处状态将发生变化，转入一个新的状态。所以，可将信源的输出符号系列变换成状态系列，将信源输出符号的不确定性问题变成信源状态的转换问题。
  状态一步转移概率：当马尔可夫链处于状态 时，发出某一符号后，状态转移为 的概率，记为
  状态 k步转移概率：经过 k 步转移以后，马尔可夫链由状态 转移到 的概率，记为

## Slide 39: 状态转移图
描述马尔可夫链状态转移过程的一种图形。圆圈代表状态，有向线段(弧)代表从状态的转移，用线段(弧)一侧的符号和数字代表发出的符号 和符号输出概率
例1：一个二进制一阶马尔可夫信源，符号集为
条件概率为
解：由条件概率可求得状态转移概率：

## Slide 40: 例题2
设有一个二进制二阶马尔可夫信源，信源符号集为
该信源符号数n=2，则共有4个状态，分别为：
条件概率为
解：容易求出转移概率为

## Slide 41: 例题2（续）
信源的状态转移矩阵为：
状态转移图为：

## Slide 42: 例题3

## Slide 43: 例题3（续）

## Slide 44: 例题3（续）
一步转移矩阵为P

## Slide 45: 马尔可夫信源的极限熵
因为信源发出的符号只与最近的m个符号有关，所以极限熵为
即：m阶马尔可夫信源的极限熵等于m阶条件熵

## Slide 46: 马尔可夫信源的极限熵H∞ =Hm+1
：信源的平稳分布（稳定后各状态的极限概率）
有限齐次马尔可夫链满足以下条件：
一步转移概率是给定的

## Slide 47: 注意
1. 极限熵并非一定存在。
对于n元m阶马尔可夫信源，要求：
a)平稳信源（如果不平稳则先把其变成分段平稳的）
b） 存在，其中

## Slide 48: 例题1
信源的状态转移图如下所示，求极限熵

## Slide 49: 例题1（续）
解：先求信源的极限概率
因为：
同理有：
解上述方程组

## Slide 50: 马尔可夫信源熵-例题(续)
极限熵可求得为：

## Slide 51: m阶马尔可夫与一般有记忆信源的区别
1. 马尔可夫信源发出一个个符号，有限长度有记忆信源发出一组组符号；
2. 一般有记忆信源用联合概率描述符号间的关联关系，马尔可夫信源用条件概率（状态转移概率）来描述符号间的关联关系；
3.马尔可夫信源记忆长度虽然有限，但依赖关系延伸到无穷远； 长为m的有限记忆信源符号间的依赖关系仅限于每组内，组与组之间没有依赖关系；
4. 马尔可夫信源的极限熵是条件熵，m长有记忆信源的极限熵是平均符号熵

## Slide 52: 第2章 信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
  2.2.1 序列信息的熵
  2.2.2 离散平稳信源的数学模型
  2.2.3 离散平稳信源的信息熵和极限熵
  2.2.4 马尔可夫信源
  2.2.5 信源冗余度和信息变差

## Slide 53: 信源冗余度
信源冗余度：
信源的冗余程度或重复程度。
实际信源通常存在着冗余，所以才有可能对其进行压缩。
信源压缩：
利用对信源进行编码的方法，用尽可能少的码符号数携带同样多的信息量。
严格来讲，大多是关联（记忆）长度为无穷大的多符号信源。
实际信源：
对实际信源，其所提供的信息量应该用 衡量。
但涉及到求解无穷维联合概率分布的问题。
将实际信源近似为 多符号信源 或 阶马尔可夫信源。

## Slide 54: 近似为马尔可夫信源
实例：英语信源。
当近似为马尔可夫信源后，显然阶数 m 越大，越接近实际情况。因此有：
0阶马尔可夫信源，无记忆信源
等概率分布的无记忆信源
为和多符号信源中的平均符号熵相区分，采用
的记法。
注意：
1阶马尔可夫信源

## Slide 55: 英语信源分析1
回答：假设认为前后符号间不相关，并且所有27个符号
等概率分布。
分析1：对英语信源，最粗略的近似可以如何进行处理？
比特/符号
英语中包含26个英文字母，假设不区分大小写，并只有空格一个标点符号。
为信源的最大熵

## Slide 56: 英语符号概率分布
英文字母出现概率统计
实际英语信源，并非等概率分布

## Slide 57: 英语信源分析2
分析2：考虑英语符号概率分布，不考虑符号间依赖关系的情况下，平均符号熵等于多少？
比特/符号
问题：上述信源与实际情况近似到何种程度？
分析：按表的概率分布，随机选择英语字母得到一个信源输出序列为。
AI_NGAE_ITE_NNR_ASAEV_OTE_BAINTHA_HYROO_POER_SETRYGAIETRWCO_EHDUARU_EUEU_C_FT_NSREM_DIY_EESE_F_O_SRIS_R_UNNASHOR…

## Slide 58: 英语信源分析3
比特/符号
分析3：考虑符号间依赖关系，可近似为马尔可夫信源。
1. 近似为一阶马尔可夫信源
方法：
首字母可以任意选择。
首字母选定后，按条件概率选第二个字母。
第二个字母选定后，再按条件概率选第三个。

## Slide 59: 英语信源分析3（续）
2. 类似地，近似为二阶马尔可夫信源。
比特/符号
输出结果实例：
IANKS_CAN_OU_ANG_RLER_THTTED_OF_TO_SHOR_OF_TO_HAVEMEM_A_I_MAND_AND_BUT_WHISS_ITABLY_THERVEREER…
…
比特/符号
3. 类似地，可将英语信源近似为三阶、四阶 。
…
依赖关系越多，及马尔科夫信源的阶数越高，输出的序列越接近实际情况。

## Slide 60
上述结果，验证了随着阶数m的增加，符号相关性增加，熵值（平均每个符号所携带的信息量）会降低。
实际英语：
MY NAME IS WANG YI I AM A TEACHER
…
问题：携带的信息量？
L个字符

## Slide 61: 例
假设有一个27元（27种可能的符号）、等概率分布、无记忆的符号序列。
符号集：
bcnmlas_giovdwphueftzyqrxjk
个码符号
携带的信息量
与 越接近，可压缩的程度越小，冗余度越小。
当 时，已无法实现压缩，冗余度等于零。

## Slide 62: 冗余度的定义
信源的冗余度：
*
对上式通分后，可得：
信息变差
问题：
代表什么含义？
回答：从平均意义而言，一大段英语文字中有79%
的信息都是多余的，是由英语的语法结构、表达
习惯决定的。只有21%的内容是作者可以自由选
择的。理论上讲，通信时只需传送21%的内容，其
余内容可依据英语信源的统计特性推算得出。
*
英语信源的冗余度：

## Slide 63: 冗余度与传输效率
显然，压缩后信源的冗余度越低，通信的有效性越好。但另一方面，信源冗余度过低，甚至没有冗余度，又会带来通信可靠性方面的问题。
例：中华人民共和国
中国
压缩
效率最高
信源有冗余，可进行压缩
信源编码：
信源编码是通过尽可能压缩信源冗余度的手段，实现提高通信有效性的目的。

## Slide 64: 冗余度与传输可靠性
若通信过程中出现错误：
中国
国
中国
中
2. 当信源存在一定冗余度
中华人民共和国
华人民
和国
中华人民共和国
恢复
美国 法国 德国 ？
…
中国 中央 中间 ？
…
结论：通信有效性（信源编码）与可靠性（信道编码）
往往是一对矛盾。
1. 当信源无冗余度

## Slide 65: 例
用 三个字符组字，设组成的字有以下三种情况：
(1) 只用 一个字母的单字母字。
(2) 用 开头或结尾的两字母字。
(3) 把 夹在中间的三字母字。
假定由这三种字组成一种简单语言，试计算当所有字等概率出现的语言的冗余度。
前后字符独立、等概率出现时的熵。
考虑字符前后联系、以及概率分布时，平均每个字符的熵。
解：
求解思路
比特/符号

## Slide 66: 例题（续）
接下来求：
分析该语言有哪些字：
(1)单字母字:
个
(2)双字母字:
以 开头：
以 结尾：
个
1个
5个
(3)三字母字:
9个

## Slide 67: 例题（续）
字的个数
个
每个字包含的平均字符数
个
比特/符号
统计可得：
该语言的冗余度为：

## Slide 68: 小结
讨论了具有平稳性和遍历性的马尔可夫信源，了解了马尔可夫信源极限熵的存在条件：信源的状态极限概率存在；给出了马尔可夫信源极限熵的求解方法。
设计实际通信系统时，信源剩余度的存在对传输是不利的，应当尽量压缩信源剩余度，以使信源发出的每个符号携带的平均信息量最大。
反之，若考虑通信中的抗干扰问题时，则信源剩余度是有利的，常常人为的加入某种特殊的剩余度，以增强通信系统的抗干扰能力。
它们分别对应着后续章节的信源编码和信道编码。

## Slide 69: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 单符号离散信源
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
  2.3.1 连续信源的熵
  2.3.2 几种特殊连续信源的熵
  2.3.3 连续熵的性质及最大连续熵定理
  2.3.4 熵功率
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 70: 连续信源
实际应用：
信源的输出往往是时间的连续函数，如语音信号、电视图像等。由于它们的取值既是连续的又是随机的，称为连续信源，且信源输出的消息可以用随机过程描述。
单变量连续信源的数学模型：
其中
边缘概率密度函数
并满足

## Slide 71: 连续信源的熵如何计算
回忆离散信源中单符号信源熵的定义：
问题：在连续信源中，能否直接套用离散信源的公式？
回答：不可以。因为在连续信源中，随机变量的取值有
无穷多种可能。每个具体取值的概率等于零。
计算连续信源熵的两种方案：
1. 将连续信源数字化，再用离散熵计算。
2. 先进行抽样，成为时间离散信号。再把抽样序列看作量化单位△趋于0时的情况，然后定义计算信源熵。

## Slide 72: 连续信源的熵的计算
思路：将连续信源转化为离散信源后取极限进行计算。
连续信源
取值范围
离散信源
将 划分为 个小区间，用小区间内的一个点代表整个小区间。（将取值离散化）
则变量落在第i个小区间的概率为：
中值定理

## Slide 73: 连续信源的熵的计算(续)
离散信源的熵：
连续信源的熵：
转化为离散信源：
连续信源：
量化单位△趋于0

## Slide 74: 连续信源的熵的计算(续)
对比单符号离散信源的信源熵定义：
发 现：
连续信源的熵，多了一项，且多出来的一项为无穷大项
即：连续信源的熵为无穷大。

## Slide 75: 定义 连续信源的熵
连续信源的熵为
说明：
(1)HC(X)形式上与离散信源的熵统一，但意义不同：它去掉了一个无穷项，不能代表连续信源所携带的平均信息或平均不确定度，连续信源的不确定性应为无穷大。
(2)实际应用中常常关心的是熵之间的差值，无穷项可相互抵消，故这样定义连续信源的熵不会影响讨论所关心的交互信息量、信息容量和率失真函数。
(3)需要强调的是连续信源熵的值只是熵的相对值，不是绝对值，而离散信源熵的值是绝对值。
前式丢掉无穷大项，只保留第一项
差熵
相对熵

## Slide 76: 其他连续熵的定义

## Slide 77: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 单符号离散信源
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
  2.3.1 连续信源的熵
  2.3.2 几种特殊连续信源的熵
  2.3.3 连续熵的性质及最大连续熵定理
  2.3.4 熵功率
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 78: 均匀分布的连续信源
一维均匀分布的信源：
代入相对熵的公式：
连续信源的熵不具有非负性

## Slide 79: 高斯分布的连续信源
一维高斯分布：
高斯信源的熵仅与方差有关。
方差影响信源整体特性，而均值无影响

## Slide 80: 指数分布的连续信源
指数分布：
其中：
分部积分法：
只取决于均值

## Slide 81: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 单符号离散信源
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
  2.3.1 连续信源的熵
  2.3.2 几种特殊连续信源的熵
  2.3.3 连续熵的性质及最大连续熵定理
  2.3.4 熵功率
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 82: 连续熵的性质
1.连续熵可为负值
离散信源：
非负性
连续信源：
绝对熵为无穷大
可正可负
2. 可加性
可推广：

## Slide 83: 连续熵的性质
3. 平均互信息量的非负性、对称性
连续信源：
当 和 相互独立时，
对称性：
非负性：

## Slide 84: 连续信源的最大熵
离散信源：
等概率分布时熵最大，等于 。
连续信源：
当限定条件不同时，结论也不同。
在具体应用中，仅讨论连续信源的两种限定情况：
1. 信源输出的幅度受限；
2. 信源输出的平均功率受限。

## Slide 85: 峰值功率受限时的最大熵
结论：峰值功率受限时，均匀分布的熵最大。
均匀分布
(1) 峰值功率受限时的最大熵
峰值功率：设 ，
峰值功率受限：随机变量取值范围必须为有限值 。

## Slide 86: 峰值功率受限时的最大熵证明
分母两项颠倒位置
均匀分布
峰值功率受限
任意分布
为常数

## Slide 87: 平均功率受限时的最大熵
(2) 平均功率受限时的最大熵
平均功率：
随机变量 某次实验的结果是
功率为：
平均功率为:
均值 为零时：
平均功率受限：均值为0，方差受限的随机变量。
结论: 平均功率受限时, 高斯(正态)分布的熵最大。

## Slide 88
得证
任意分布
高斯分布

## Slide 89: 输出信号幅度受限条件下的最大熵
定理:对于服从均匀分布的随机变量X，具有最大输出熵。

## Slide 90: 平均功率受限条件下的最大熵
定理：对于服从均值为m，方差为σ2的高斯分布的随机变量具有最大输出熵。

## Slide 91: 定理 - 证明 续

## Slide 92: 结论.
输出信号幅度受限的连续信源，当满足均匀分布时达到最大输出熵，这与离散信源在以等概率出现达到最大输出熵的结论类似。
输出信号平均功率受限条件下，具有高斯分布的连续信源的熵最大，且随平均功率的增加而增加。
当峰值功率受限、平均功率受限，连续信源的统计特性分别与两种常见噪声——均匀噪声和高斯噪声的统计特性相一致时，信源具有最大连续熵。
因为噪声是一个最不确定的随机过程，而最大的信息量只能从最不确定的事件中获得。

## Slide 93: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 单符号离散信源
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
  2.3.1 连续信源的熵
  2.3.2 几种特殊连续信源的熵
  2.3.3 连续熵的性质及最大连续熵定理
  2.3.4 熵功率
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 94: 信息变差
离散信源的信息变差：
不考虑前后符号间联系，又假设各符号等概率分布时，平均每个符号的最大可能熵。
平均每个符号的实际熵。
二者之间的差值越大，代表信源的绝对冗余度越大。
连续信源的信息变差：
在概率密度函数为
时熵最大
的实际概率密度函数为

## Slide 95: 熵功率
显然，当限定条件不同时，信息变差的值并不相同。
由于均值为零、平均功率受限（ ）的连续信源是实际信源中最为常见的一种，接下来只讨论这种情况。
信源 实际的平均功率。
按熵相等的原则，将信源 折算为对应的高斯信源，该高斯信源的平均功率。
熵功率
折算为高斯信源

## Slide 96: 小结
将离散信源的各种特征推广到连续信源。
分析了连续信源的熵。绝对熵是无穷大的，主要考虑相对熵。指出了相对熵具有的性质。
讨论了不同条件下，连续信源的最大熵。
给出了基于连续信源相对熵概念下，各种熵函数，包括：联合熵、条件熵和平均交互信息量之间的关系。

## Slide 97: 第二章作业
2.4；2.5；2.10；2.13；2.16；2.17；2.18

## Slide 98: 本章结束