## Slide 1: 第4章 信息率失真函数

## Slide 2: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数
4.4 保真度准则下的信源编码定理

## Slide 3: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
  4.1.1 引言
  4.1.2 失真函数与平均失真度
  4.1.3 信息率失真函数
  4.1.4 信息率失真函数的性质
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数

## Slide 4: “消息完全无失真传送”的可实现性
信道编码定理：
无论何种信道，只要信息率R小于信道容量C，总能找到一种编码，使在信道上能以任意小的错误概率和任意接近于C的传输率来传送信息。反之，若R>C，则传输总要失真。
完全无失真传送不可实现：
实际的信源常常是连续的，信息率无限大，要无失真传送要求信息率R为无穷大；
实际信道带宽是有限的，所以信道容量受限制。要想无失真传输，所需的信息率大大超过信道容量R>>C。

## Slide 5: 问题：信道传输是否需要完全无失真？
原因1：技术发展的需要
  提高传输和处理效率的需要：数字系统应用得越来越广泛，需传送、存储和处理大量数据，为提高效率，往往需对数据压缩，会带来一定的信息损失。
  有限资源的限制：在信息时代，信息爆炸要求人们对浩如烟海的数据有效的压缩，减少数据的存储容量(如各种数据库、电子出版物、多媒体娱乐)、传输时间(如数据通信和遥测)、或占有带宽(如多媒体通信、数字音频广播、高清晰度电视)，要想方设法压缩给定消息集合占用的空间域、时间域和频率域资源。
回答：实际中允许一定程度的失真
Notes:   提高传输和处理效率的需要：数字系统应用得越来越广泛，需传送、存储和处理大量数据，为提高效率，往往需对数据压缩，会带来一定的信息损失。
  有限资源的限制：在信息时代，信息爆炸要求人们对浩如烟海的数据有效的压缩，减少数据的存储容量(如各种数据库、电子出版物、多媒体娱乐)、传输时间(如数据通信和遥测)、或占有带宽(如多媒体通信、数字音频广播、高清晰度电视)，要想方设法压缩给定消息集合占用的空间域、时间域和频率域资源。

## Slide 6: 例
海洋地球物理勘探遥测数据，用60路传感器，每路信号1KHz，16位A/D量化，每航测1Km就需记录1盘0.5英寸的磁带，一条测量船每年就可勘测15000Km，数据流之大可见一斑。
在实际的通信系统中，信道容量有限，要求对信源进行压缩，如GSM通信：
收话器
采样
压缩
编码
无线
基站

## Slide 7
例1：放电影
视觉有暂留性，故传送每秒25帧的图像就能满足人类通过视觉感知信息的要求，而不必占用更大的信息传输率；
例2：听音乐
大多数人只能听到几千赫兹到十几千赫兹，对于经过专业训练的音乐家，一般也不过听到20kHz的声音。
例3：打电话
由于人耳的听觉特性（接收信号带宽和分辨率均有限），话音有失真，人也可以听懂
原因2：实际生活中，并不要求获得完全无失真的消息。
通常只要求近似地再现原始消息，即允许一定的失真存在

## Slide 8: 信道传输允许一定失真
前面
发现
在前面的讨论中，基本出发点都是如何保证信息的无失真传输。
但我们发现：许多实际应用，人们并不要求完全无失真地恢复消息，而是只要满足一定的条件，近似地恢复信源发出的消息就可以了。
结论：实际应用要求在保证一定质量前提下在信宿近似地再现信源输出的信息，或者说在保真度准则下允许信源输出存在一定的失真。
结论

## Slide 9: 需要解决的问题
什么是允许的失真？
如何对失真进行描述？？
信源输出信息率被压缩的最大程度是多少？
信息率失真理论回答了这些问题，其中香农的限失真编码定理定量地描述了失真，研究了信息率与失真的关系，论述了在限失真范围内的信源编码问题，已成为量化、数据转换、频带压缩和数据压缩等现代通信技术的理论基础。

## Slide 10: 本章讨论的问题：
1. 对于给定的信源（即给定信源熵 H(X)），在允许的失真条件下，信源熵所能压缩的极限（即信息率失真函数 R(D)）理论值是多少？
2. 信息率失真理论是研究信源熵的压缩问题，采用研究信道的方法，即在数学上将信源熵压缩看成通过一个信道，寻找在保真度准则下的最小的平均互信息。
3. 信息率失真理论是信号量化、模数转换、频带压缩和数据压缩的理论基础，在图像处理、数字通信等领域得到广泛应用。

## Slide 11: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
  4.1.1 引言
  4.1.2 失真函数与平均失真度
  4.1.3 信息率失真函数
  4.1.4 信息率失真函数的性质
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数

## Slide 12: 失真的测度
简化的通信系统模型
信源
信道
信宿
X
Y
干扰
信道中固有的噪声和不可避免的干扰，信源发出的消息在信道传输过程中可能会出现误差和失真。
那么，失真如何定量表述？？

## Slide 13: 失真的测度-失真函数
设信源
信源符号通过信道传送信宿
定义失真函数：
  对每一对(xi,yj)，指定一个非负函数
  表示信源发出符号 ，接收端收到符号为 的失真
  单个符号的失真度/失真函数

## Slide 14: 失真测度-失真矩阵
失真矩阵 D：所有的失真函数排列起来

## Slide 15: 失真函数的形式
失真函数的形式可根据需要任意选取，通常由失真引起的损失、风险、主观感觉上的差别大小等因素人为规定的。

## Slide 16: 常见失真函数
特点：
  当i=j,X与Y取值一样，表示用Y来代表 X 就没有误差，定义失真度为0
  i j时，用Y代表X就有误差
  这种定义认为对所有不同的i和j引起的误差都一样，所以定义失真度为常数a
第一种常见失真函数：
常见失真函数有：平方代价函数、绝对代价函数、均匀代价函数等。

## Slide 17: 常见失真函数
当a=1时，失真函数称为汉明失真函数。
汉明
失真
矩阵

## Slide 18: 常见失真函数
第二种常见失真函数：
这种函数称为平方误差失真函数，失真矩阵称为平方误差失真矩阵。
特点：
一般用于表示由幅度变化引起的失真，若信源符号代表输出信号的幅度值，则较大的幅度失真比较小的幅度失真引起的错误更为严重，严重程度用平方表示。多用于连续信源。

## Slide 19: 失真函数的定义推广到矢量传输
假定： 离散矢量信源的N长符号序列为 其中，第i个符号 的取值为 ，经离散无记忆信道 传输后，接收端收到的N长符号序列为 ，其中第i个符号 的取值为 ，
其失真函数的定义为：
或
对应的失真矩阵共有 个元素

## Slide 20: 失真函数举例
假定 离散适量信源N=3，输出矢量序列为 ，其中 的取值为 ，经信道传输后的输出为 ，其中 的取值为 ，定义失真函数 ，求矢量失真矩阵 。
解：由失真函数的定义得：

## Slide 21: 失真函数例2-续
类似可以得到其它元素数值，矢量失真矩阵为

## Slide 22: 平均失真
限失真时的失真值，只能用它的数学期望或统计平均值。将失真函数的数学期望称为平均失真度，记为
由于ai和bj都是随机变量，所以失真函数d(ai，bj)也是随机变量，且只能表示两个特定的具体符号

## Slide 23: 平均失真度的意义
是对给定信源分布 在给定转移概率分布 的信道中传输时的失真的总体度量。在平均意义上衡量信道每传递一个符号所引起的失真的大小。
它是信源统计特性p(xi) 、信道统计特性p(yj/xi)和失真度d(xi,yj)的函数。当p(xi)，p(yj/xi)和d(xi,yj)给定后，平均失真度就不是一个随机变量了，而是一个确定的量。
如果信源和失真度一定，就只是信道统计特性的函数。信道传递概率不同，平均失真度随之改变。

## Slide 24: 矢量传输的平均失真定义
若信道输入和输出均为N长的符号序列
其中，第i个位置上的符号取值为
则平均失真度为

## Slide 25
如果信源是离散无记忆N次扩展信源，且信道是离散无记忆N次扩展信道，求N次扩展信道的平均失真度：
信源
信宿

## Slide 26
如果信源是离散无记忆N次扩展信源，且信道是离散无记忆N次扩展信道，则每个位置上符号的平均失真 相等，且等于矢量平均失真
由信源和信道的无记忆性：
失真度为：
计算平均失真度：

## Slide 27: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
  4.1.1 引言
  4.1.2 失真函数与平均失真度
  4.1.3 信息率失真函数
  4.1.4 信息率失真函数的性质
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数

## Slide 28
以通信系统角度研究信源编码：
信息论中的通信系统模型
研究信源编码
时所做的简化：
(1) 无需考虑信道编码和保密编码。
(2) 传输信道是理想的。

## Slide 29
研究信源编码时的通信系统模型
信源
编码
无失真
限失真

## Slide 30: 只考虑编码
信源编码器
X
Y
假想信道
将信源编码器看作信道
信源编码器的目的：通过尽可能的压缩，提高效率。
——使编码后所需的信息传输率R尽量小，对信道容量的需求低。

## Slide 31: 问题：
矛盾：使编码后所需的信息传输率R尽量小，然而R越小，熵损失越多，从失真的直观意义上理解，引起的平均失真就越大。
信源编码器的目的：使编码后所需的信息传输率R尽量小，即对信道容量的需求低。
研究目标：给出一个失真的限制值D，在满足平均失真  D的条件下，选择一种编码方法使信息率R尽可能小。

## Slide 32:  D的条件下，选择编码方法使信息率R尽可能小
信息率R 就是所需输出的有关信源X 的信息量。
分析：
将此问题对应到信道，即为接收端Y 需要获得的有关X的信息量，也就是互信息I(X;Y)。
这样，选择信源编码方法的问题就变成了选择假想信道的问题，符号转移概率 p(yj / xi) 就对应信道转移概率。

## Slide 33: 由平均失真度可引出信息率失真函数的概念
① 固定信源，压缩方法可变，即信道可调。
② 已知，设 给定，当选定某信道后，则该信源/信道的平均失真度可计算。
③ 每设定一个允许的失真度为 ，在所有信道中选择满足
的信道，构成 失真许可实验信道集合 。
④ 在 中，求最小的平均互信息，即保真度准则下的最有效的压缩方法——即求： 。

## Slide 34: 几个重要概念
保真度准则
D失真许可信道(D允许的试验信道)
  满足保真度准则的所有信道
  对于离散无记忆信道，相应有：
  信源压缩后的平均失真度 ，
  若信源和失真度一定，就只是信道统计特性的函数。传递概率不同，平均失真度随之改变
  预先规定的限定失真度，是允许失真的上界
给定D
R是D的函数
可确定
可确定
R(D)：信息率失真函数

## Slide 35: 信息率失真函数的定义
在D允许信道 中，寻找一个信道 ，使给定的信源经过此信道传输时，其信道传输率 最小
对于离散无记忆信道，率失真函数可以写成：

## Slide 36: 信息率失真函数R(D)的意义
研究限失真信源编码时的通信系统模型
将实际编码过程视为等效信道(试验信道)
信息率失真函数
的物理意义
对于某给定信源而言，任何限失真编、
译码方法，必须保证系统的平均互信
息量 , 才有可能满足失真
条件 ; 否则，一定有 。

## Slide 37: 说明：
1. 信息率失真函数是在保真度准则下，信宿必须获得的平均信息量的最小值，是信源必须输出的最小信息率。
2. 信息传输速率本质上是描述信源特性的，因此R(D)也应该是仅仅用于描述信源。
3. 若信源消息经无失真编码后的信息传输速率为R，则在保真度准则下信源编码输出的信息率R(D) < R
说明在保真度准则条件下的信源编码比无失真情况得到了压缩，同时R(D)是保真度条件下对信源进行压缩的极限值，亦即信源信息率可压缩的最低限度，它仅取决于信源特性和保真度要求，与信道特性无关。

## Slide 38: 求信息率失真函数的方法
平均互信息I(X;Y)：
既是信源概率分布p(xi)的 上凸函数
信道容量C： 在信道特性p(yj/xi)已知的条件下求平均互信息的极大值（最大）问题；
又是信道传递概率p(yj/xi)的下凸函数。
率失真函数R(D)： 在允许失真D和信源概率分布p(xi)已给的条件下，求平均互信息的极小值（最小）问题。
这两个问题是对偶问题。
与信道容量求解比较

## Slide 39: 求解方法对比
求信道容量的方法
信道容量是假定信道固定的前提下，选择一种试验信源，使信息率最大。一旦找到了这个信道容量，它就与信源不再有关，而是信道特性的参量，随信道特性的变化而变化。
求信息率失真函数的方法
信息率失真函数R(D)是假定信源给定的情况下，在用户可以容忍的失真度D内，再现信源消息所必须获得的最小平均信息量。它反映的是信源可压缩程度。率失真函数一旦找到，就与求极值过程中选择的试验信道不再有关，而只是信源特性的参量。不同的信源，其R(D)是不同的。

## Slide 40: 研究信道容量和率失真函数的意义
研究信道容量的意义：
在实际应用中，研究信道容量是为了解决在已知信道中传送最大信息率问题。目的是充分利用已给信道，使传输的信息量最大而发生错误的概率任意小，以提高通信的可靠性。这就是信道编码问题。
研究信息率失真函数的意义：
研究信息率失真函数是为了解决在已知信源和允许失真度D的条件下，使信源必须传送给信宿的信息率最小。即用尽可能少的码符号尽快地传送尽可能多的信源消息，以提高通信的有效性。这是信源编码问题。

## Slide 41: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
  4.1.1 引言
  4.1.2 失真函数与平均失真度
  4.1.3 信息率失真函数
  4.1.4 信息率失真函数的性质
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数

## Slide 42: 信息率失真函数的性质
信息率失真函数R(D)是D的函数
问题：R随D的变化规律是怎样的？
1. D的有效取值范围是多少？
2. R(D)是关于D的形态是上凸还是下凸，还是其他？
3. R(D)在区间是递增还是递减，或是波动？
Dmax
Dmin
R
D
回答：率失真函数性质
R(D)的定义域(0,Dmax)
R(D)是关于D的下凸函数
R(D)在区间(0,Dmax)上是严格递减函数
？

## Slide 43: 什么是率失真函数的定义域？
率失真函数中的自变量：允许平均失真度D，也就是平均失真度 的上限值。
率失真函数的定义域问题：
就是在信源和失真函数已知的情况下，讨论允许平均失真度D的最小和最大值问题。
D的选取必须根据固定信源X的统计特性P(X)和选定的失真函数d(xi, yj)，在平均失真度的可能取值范围内。

## Slide 44: 信源最小平均失真度Dmin
分析
平均失真度 是失真函数 的数学期望
而失真函数非负 ，故有
因此允许平均失真度D的下限为：
问题：D能否达到其下限值0？？
回答：与单个符号的失真函数有关。
这表示不允许有任何失真。

## Slide 45: 寻找最小平均失真度Dmin
方法：在失真矩阵的每一行找出一个最小的d(xi, yj) ，各行的最小d(xi, yj)值都不同。对所有这些最小值求数学期望，就是信源的最小平均失真度。
显然，只有当失真矩阵的每一行至少有一个0元素时，平均失真度才能达到下限值0。此时，信源不允许任何失真存在，信息率至少应等于信源输出的平均信息量（信源熵），即R(0)=H(X)。

## Slide 46: 信源最大平均失真度Dmax
分析：
必须传输的信息率R越小，容忍的失真D就越大。当R(D)等于0时，对应的平均失真最大，也就是函数R(D)定义域的上界值Dmax。
信息率失真函数是平均互信息的极小值：
  当R(D) =0时，即平均互信息的极小值等于0；
  这相当于输入X和输出Y统计独立。
  意味着在接收端收不到信源发送的任何信息，与信源不发送任何信息等效。或者说传送信源符号的信息率可以压缩至0。

## Slide 47: 计算Dmax的值
满足上式的试验信道有许多，这些试验信道对应的R都为0
令 P0 为满足上述独立要求的全体转移概率集合，相应地可求出许多平均失真值， … 。
令试验信道特性 ，这时X和Y相互独立，等效于通信中断，因此 ，即R(D)=0。
从中选取最小的一个，就是这类平均失真值的下确界Dmax。
Dmax
Dmin
R
D

## Slide 48: 计算Dmax的值
令试验信道特性 ，这时X和Y相互独立，等效于通信中断，因此 ，即R(D)=0。
由于，X和Y相互独立，故有：
满足上式的试验信道有许多，这些试验信道对应的R都为0
令 P0 为满足上述独立要求的全体转移概率集合，相应地可求出许多平均失真值。
从中选取最小的一个，就是这类平均失真值的下确界Dmax。

## Slide 49
上式是用不同的概率分布 对 Dj 求数学期望，取数学期望当中最小的一个作为Dmax
若其中最小Dj的分布选取为 ，而其他非最小Dj时的分布选取为 ，此时数学期望必然最小,有：
已经给定
失真函数
信源分布

## Slide 50: R(D)的定义域例子

## Slide 51: 信息率失真函数的性质
信息率失真函数R(D)是D的函数
问题：R随D的变化规律是怎样的？
1. D的有效取值范围是多少？
2. R(D)是关于D的形态是上凸还是下凸，还是其他？
3. R(D)在区间是递增还是递减？
Dmax
Dmin
R
D
回答：率失真函数性质
R(D)的定义域(0,Dmax)
R(D)是关于D的下凸函数
R(D)在区间(0,Dmax)上是严格递减函数

## Slide 52: 2. R(D)是关于D的下凸函数
新失真度
新信道
进一步可证：
下凸函数得证！

## Slide 53: 3. R(D)在区间(0,Dmax)上是严格递减函数
在一个较大范围内求极小值，一定不大于在其中一个小范围内求极小值：

## Slide 54: R(D)三点结论（三个性质）

## Slide 55: 离散信源信息率失真函数R(D)的一般曲线

## Slide 56: 总结
由以上分析可见，当规定了允许的失真D，又找到了适当的失真函数dij ，就可以找到该失真条件下的最小信息率R(D) ，这个最小信息率是一个极限值。
在满足保真度准则的前提下，用不同方法进行数据压缩时， R(D)函数就是压缩程度的衡量，由R(D)可知是否还有压缩的潜力，潜力有多大，因此对它的研究很有实际意义。

## Slide 57: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
4.2 离散信源的信息率失真函数
  4.2.1 离散信源信息率失真函数的参量表达式
  4.2.2 二元及等概离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数

## Slide 58: 信息率失真函数的计算
已知信源的概率分布 p(x) 和失真函数 d(x,y) ，可确定信源的信息率失真函数 R(D) ，在约束条件（即保真度准则下），求极小值问题。
通过前面的对偶问题分析可知：
对离散信源，求信息率失真函数 R(D) 与求信道容量C 类似，是一个在有约束条件下求平均互信息极值的问题，只是约束条件不同
  C 是求平均互信息的条件极大值
  R(D)是求平均互信息的条件极小值：
一般情况下难于求得闭式解，常采用参量表示法，或采用迭代算法求解。

## Slide 59: R(D)参量表示法求解

## Slide 60: R(D)参量表示法求解
信道转移概率的归一化
保真度准则
（推导略）
见补充内容

## Slide 61: R(D)参量表示法求解—总结
第一步：求λi
第二步：求p(yj)
第三步：求p(yj/xi)
第四步：求D(S)
第五步：求R(S)

## Slide 62: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
4.2 离散信源的信息率失真函数
  4.2.1 离散信源信息率失真函数的参量表达式
  4.2.2 二元及等概离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数

## Slide 63: 二元对称信源的信息率失真函数R(D)
（推导略）
见补充内容

## Slide 64: 二元对称信源的R(D)

## Slide 65: 二元离散信源的信息率失真函数曲线
不同p值对应的二元信息率失真函数

## Slide 66: 曲线图说明1
二元离散信源的α=1，可把d(xi , yj)看作误码个数，即X和Y不一致时，认为误了一个码元，此时，d(xi , yj)的数学期望就是平均误码率。能容忍的失真等效于能容忍的误码率。

## Slide 67: 曲线图说明2
R(D)不仅与D有关，还与p有关。概率分布不同，R(D)曲线就不一样。当p=0.25时，如果能容忍的误码率也是0.25，不用传送信息便可达到，即R=0，这就是R(Dmax) =0的含义。

## Slide 68: 曲线图说明3
当D相同时，信源越趋于等概率分布，R(D)就越大。由最大离散熵定理，信源越趋于等概率分布，其熵越大，即不确定性越大，要去除这不确定性所需的信息传输率就越大，而R(D)正是去除信源不确定性所必须的信息传输率。

## Slide 69: 曲线图说明4
关于S(D)：它与p无直接关系，S(D)曲线只有一条，p=0.5和p=0.25都可以用，但它们的定义域不同；
p=0.25，定义域是D=0~0.25，即到A点为止，此时Smax=－1.59。D>0.25时，S(D)就恒为0了。所以在A点S(D)是不连续的；
当p=0.5时，曲线延伸至D=0.5处，此时Smax=0，故S(D)是连续曲线，定义域为D=0~0.5。

## Slide 70: 总结
这一结论对二进制的数据压缩和二进制的数字通信等实际应用都具有指导意义。
例如，信源数据越是偏离等概率分布其压缩比会越高；对于有类似扰码器单元的二进制的数字通信系统，由于扰码器的作用将会使其输出消息变为近似等概率分布，故压缩编码必须放在扰码之前进行。
给定平均失真度D：
信源分布越均匀（p值接近1/2），R(D)越大，即可压缩性越小；
信源分布越不均匀，R(D)就越小，即可压缩性越大。

## Slide 71: 等概离散信源的信息率失真函数

## Slide 72: 等概离散信源的信息率失真函数曲线
不同n值对应的等概离散信源信息率失真函数
R(D)
D
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
3
2
1
n=8
n=4
n=2

## Slide 73: 等概离散信源的信息率失真函数分析
分析：
第一项是等概率信源的熵，即无失真传送信源所必须的信息率，后两项则是由于容忍一定失真可以压缩的信息率。
对于同一失真度D，n越大，R(D)越大，压缩率（可能性）越小；
对于同一失真度D，n越小，R(D)越小，压缩率（可能性）越大。
当n=2，α=1时，R(D)=H(p)-H(D)=ln2 -H(D)

## Slide 74: 小结
提出失真测度的概念，定义了失真函数d(xi,yi)、和平均失真度，给出了保真度准则。
给出了信息率失真函数R(D)，并分析了R(D)的性质，画出了R(D)曲线。
率失真函数一旦找到，就与求极值过程中选择的试验信道不再有关，而只是信源特性的参量。不同的信源其R(D)是不同的。
给出了二进制对称信源和n进制对称信源等概率分布时的信息率失真函数R(D)，并分析了其意义。

## Slide 75: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数
  4.3.1 连续信源信息率失真函数的参量表达式
  4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
  4.3.3 信息率失真函数与信息价值
  4.3.4 信道容量与信息率失真函数的比较

## Slide 76: 连续信源的信息率失真函数
一般情况下，信息在传输过程中必然会存在一定的噪声和干扰，使得信源的消息在传输过程中存在一定的误差和失真。
对于连续信源而言，在传输过程中总会有波形失真，连续信源的信息率失真理论就是在一定意义上定量分析信号的失真程度。
本节主要讨论连续信源的信息率失真函数，连续信源的率失真理论与离散信源情况基本相同。

## Slide 77: 平均失真度定义
定义： 设连续信源（随机变量）X,其概率密度为 pX(x),设另一变量Y，且 X 和 Y 之间失真函数是某一非负的二元函数d(x,y),则平均失真度定义为

## Slide 78: 连续信源的信息率失真函数相关定义

## Slide 79: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数
  4.3.1 连续信源信息率失真函数的参量表达式
  4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
  4.3.3 信息率失真函数与信息价值
  4.3.4 信道容量与信息率失真函数的比较

## Slide 80: 高斯信源的信息率失真函数推导
信道转移概率的归一化
保真度准则

## Slide 81: 连续信源的信息率失真函数求法
有两种方法可求（略）： 1. 应用拉格朗日算子，与离散的算法类似。 2. 用反向信道。
其结果是:
当信源均值不为0时，仍有这个结果，因为高斯信源的熵只与随机变量的方差有关，与均值无关。

## Slide 82: 连续信源的信息率失真函数曲线
当D=σ2时，R(D)=0：这说明若允许失真（均方误差）等于信源方差，只需用均值m来表示信源的输出，不需要传送信源的任何实际输出；
当D=0时，R(D)→∞：这点说明连续信源要毫无失真地传送信源的输出是不可能的。即毫无失真地传送信源的输出必须要求信道具有无限大的容量；

## Slide 83: 连续信源的信息率失真函数曲线
当0<D<σ2时：允许一定失真，则传送信息率可降低，意味着信源可压缩，连续信源的率失真理论正是连续信源量化、压缩的理论基础。
当D=0.25σ2时，R(D)=1比特/符号：这说明在允许均方误差小于或等于0.25σ2时，连续信号的每个样本值最少需用一个二进制符号来传输。由香农第三定理证明了这种压缩编码是存在的，然而实际上要找到这种可实现的最佳编码方法很困难。

## Slide 84: 第4章 信息率失真函数
4.1 基本概念
4.2 离散信源的信息率失真函数
4.3 连续信源的信息率失真函数
  4.3.1 连续信源信息率失真函数的参量表达式
  4.3.2 高斯信源的信息率失真函数
  4.3.3 信息率失真函数与信息价值
  4.3.4 信道容量与信息率失真函数的比较

## Slide 85: 信道容量与率失真函数的比较（对偶问题）
C | R(D)
的上凸函数 | 的下凸函数
的极大值 | 的条件极小值
的函数 | 的函数
仅与信道特性有关 | 仅与信源特性有关
解决可靠性问题 | 解决有效性问题
信息传输的基础 | 信源压缩的基础

## Slide 86: 本章结束
R(D)参量表示法求解
二元离散信源的信息率失真函数计算推导

## Slide 87: 补充

## Slide 88: R(D)参量表示法求解

## Slide 89: R(D)参量表示法求解
信道转移概率的归一化
保真度准则

## Slide 91: R(D)参量表示法求解-续
由（5）得到m个联立方程
以s为参量的平均失真
以s为参量的率失真函数

## Slide 92: R(D)参量表示法求解-续
可证s为R(D)的斜率 ，且为负值，并有
D

## Slide 93: 二元对称信源的信息率失真函数R(D)

## Slide 94: （略）二元对称信源的R(D) -续1

## Slide 95: （略）二元对称信源的R(D) -续2

## Slide 96: （略）二元对称信源的R(D) -续3

## Slide 97: （略）二元对称信源的R(D) -续4